VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за изследване на фото-контролируеми сензори (високо-честотен Лок-Ин (Lock-In)) усилвател, преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер и преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно) за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

в три обособени позиции:

Обособена позиция (лот) № 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на високо-честотен Лок-Ин (Lock-In) усилвател за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН;

Обособена позиция (лот) № 2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН;

Обособена позиция (лот) № 3: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно, за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН.

I. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Опис на представените документи – Препоръчителен Образец № 1;

2. ЕЕДОП – Образец № 2 - MS Word; espd-request – ЕЕДОП в XML и PDF формати.

3. Техническо предложение на участника – Образец № 3а за лот 1; Образец № 3б за лот 2; Образец № 3в за лот 3;

4. Ценово предложение на участника – Образец № 4.

Препоръчителен ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, съдържащи се в офертата

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за изследване на фото-контролируеми сензори (високо-честотен Лок-Ин (Lock-In)) усилвател, преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер и преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно) за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

| № | Наименование на документа | Пояснения (ако е приложимо) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи (по настоящия препоръчителен Образец) |  |
| 2. | ЕЕДОП (по образец) в електронен вид, съгласно указанията на Възложителя |  |
| 3. | Когато е приложимо - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност |  |
| 4. | Когато е приложимо - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - договора (документа) за обединение, както и документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП |  |
| 5. | Техническо предложение за изпълнение на съответния лот, изготвено по образеца на Възложителя от документацията за участие - Образец № 3а за лот 1, Образец № 3б за лот 2, Образец № 3в за лот 3. Указание: За всеки лот се представя отделно Техническо предложение, съгласно посочения образец ! |  |
| 6. 7. | Когато е приложимо: документи от подизпълнителите. Всеки от подизпълнителите представя документите по т. 2 по-горе от този опис и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. Когато е приложимо: документи от всяко от третите лица - в случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. Всяко от третите лица представя документите по т. 2 по-горе и ако е приложимо – документите по т. 3 по-горе. |  |
| III. | Плик/ове „Предлагани ценови параметри” |  |
| 8. | Ценово предложение за изпълнение на съответния лот – Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за лот № …………….". Ценовото предложение се изготвя по образеца на Възложителя от документацията за участие - Образец № 4. Указание: За всеки лот се представя отделно Ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис, съгласно посоченото по-горе ! |  |

Когато е приложимо: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата съдържа документите по т. 1, 2, 4, 5 и 8 по-горе от този опис и ако е приложимо документите по т. 3, 6 и 7 по-горе. Документите по точкa 3 - ако е приложимо - се представят от членa на обединението, за който член се отнасят, а документите по останалите точки съгласно предходното изречение се представят от обединението като цяло. ЕЕДОП (т. 2 от Описа) се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

[дата]						ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3а

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По Обособена позиция (лот) № 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на високо-честотен Лок-Ин (Lock-In) усилвател за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН;

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за изследване на фото-контролируеми сензори (високо-честотен Лок-Ин (Lock-In)) усилвател, преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер и преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно) за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 1 от обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя за обособена позиция № 1. Ще доставим оборудването за лот 1, съгласно количеството изисквано от Възложителя в техническата спецификация за лот № 1.

2. Ако бъдем избрани за Изпълнител преди сключване на договора ще уведомим Възложителя писмено дали ще се възползваме от възможността за авансово плащане.

3. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с нормите на Европейския съюз за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания към съответните модули/компоненти, както и предложените технически преимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата.

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни продукти (пакети) са лицензирани и са включени в цената.

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват като минимум за пускането ѝ в експлоатация и демонстрация на параметрите, заложени в техническата спецификация.

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител и модел.

7. Предлаганата апаратура ще бъде доставена в срок до ………… дни от датата на сключване на договора (не повече от 150 /сто и петдесет/ календарни дни). При непопълване се приема 150 кал. дни).

8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана и въведена в експлоатация в срок до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на сключване на договора, като датите за монтаж и въвеждане в експлоатация ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя ИФТТ-БАН.

9. Предлагаме гаранционен срок за обслужване на апаратурата съгласно посоченото по-долу в нашата оферта.

10. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост, в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

Гаранцията на Апаратурата включва:

10.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител.

10.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя.

10.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо.

11.В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

12. В рамките на гаранционния срок, срокът за реакция при получаване на сигнал за неизправност, изпратен по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща, е до 2 (два) работни дни.

13. В рамките на гаранционния срок, срокът за отстраняване на настъпила повреда е до 14 (четиринадесет) календарни дни при отстраняване на място и до 30 (тридесет) календарни дни при отстраняване в сервиз на Изпълнителя, считано от датата на получаване на сигнал за повредата. Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

14. Оферираната от нас Апаратура притежава следните технически характеристики:

Указания: участникът задължително попълва колона (В) в таблицата по-долу. Участникът попълва срещу всяко от изискванията на Възложителя какво точно предлага като параметри и спецификация на оборудването в отговор на изискванията на Възложителя. При непопълване от участника на спецификации / параметри в колона (В) по отношение на едно, две или три от изискванията на Възложителя съгласно колона (А) от таблицата по-долу се приема, че участникът предлага точно това, което е изисквал Възложителя, като минимално изискване. При непопълване от участника на спецификации / параметри в колона (В) по отношение на повече от три от изискванията на Възложителя съгласно колона (А) от таблицата по-долу, участникът се отстранява и офертата му не участва в класирането.

Техническото предложение на участника следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в тяхното предложение. Предложени по-добри технически параметри по някои от изискванията ще бъдат предмет на оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

| (А) | (Б) | (В) |
| --- | --- | --- |
| Технически спецификации / Изисквания на Възложителя | Изисквано Количество | Предложение на участника - попълва се от участника |
|  |  | Търговска марка и модел на предложеното оборудване: ………………. Име на производителя / производителите: ……………………….. |
| Обособена позиция № 1 Високо-честотен Лок-Ин (Lock-In) усилвател | 1 брой | Спецификации / параметри на предложеното оборудване – попълва се от участника |
| Долна граница на работната честотна област: 0 Hz (DC). Горна граница на работната честотна област: не по-малко от 400 MHz. Минимална стъпка на промяна на честотата: не повече от 10 µHz. Минимална стъпка на на промяна електрическата фаза: не повече от 5 микроградуса. Брой канали (измервателни канали): не по-малко от 2 (два). Динамичен диапазон: не по-малко от 80 dB. Зашумяване на входовете: не повече от 10 nV/(Hz. Аналогово-цифрово преобразуване: не по-малко от 12 бита. Самплинг-тактова честота на аналогово-цифрово преобразуване не по-малка от 1.5 GSa/s. Брой демодулатори: не по-малко от 4, и да са двуфазови. Брой осцилатори: не по-малко от 2. Минимална стойност на време-константата: не повече от 50 ns. Референтни сигнали и тригериране: не по-малко от 2 двупосочни. Импеданс на входа на уреда: 50 Ω или 1 MΩ. Уредът да предлага програмируемо сканиране на честотата с предварително зададени параметри (честотна област, стъпка на честотата и такта между измерванията) за автоматизиране на измерванията: в линеен или логаритмичен режим, по избор. Уредът да предлага програмируемо сканиране на фазовото отместване. Уредът да има изчислителни функции: математически операции за нормиране на амплитудата на измервания сигнал, рескалиране на честотния диапазон, усредняване по зададени параметри и определяне на стандартно отклонение. Уредът да може да анализира честотен отклик, данните да се представят в диаграми на Bode. Уредът да има интегриран бърз Фурие (FFT)-спектрален анализатор на реална и имагинерна част на сигнала (по честоти, фаза или скок на фазово отместване). Уредът да има интегриран цифров осцилоскоп с бързо Фурие-преобразуване (FFT) с 2 независими канала. Измерваните сигнали да могат да се анализират във времето и по честоти. Оцифряване на измерваните аналогови сигнали с интрегрирания в уреда цифров осцилоскоп: не по-малко от 11-битово. Самплинг-тактова честота на оцифряване на аналоговите сигнали, измервани с интрегрирания в уреда цифров осцилоскоп: не по-малка от 1 GSa/s. Уредът да има USB порт за комуникация и пренос на файлове, съдържащи формата на сигнала. USB интерфейсът за връзка с компютър: минимум USB 2.0 или еквивалентно, като еквивалентът трябва да позволява включване на устройства, пригодени да работят на стандарт USB 2.0 или USB 3.0. Включен софтуер за цялостен контрол/управление на функцията на уреда и за анализ на данните от измерванията. Графичен потребителски интерфейс, инсталиран на PC работна станция, комплектована с уреда. Операционна система, с която да работи софтуерът за управление на уреда: 64-битова. Гаранционна поддръжка: не по-малко от 1 годинa. Като аксесоари, към уреда да бъдат включени модулите: (а) механичен чопър-прекъсвач на лазерен лъч (чопър) и (б) He-Ne лазер. (а) Механичен чопър-прекъсвач на лазерен лъч Диапазон на честоти на 'накъсване' (chopping): не по-малък от 4 Hz до 10 kHz. Отклонение (рандеман) на честотата на 'накъсване': не повече от 20 ppm/°C. Минимална стъпка, задавана за промяна на честотата на 'накъсване': не по-голяма от 0.1 Hz. Синхронизация с външен източник: да поддържа хармонична от втора до: най-малко петнадесета. Да има LED-индикатор за стойността на честотата на 'накъсване'. Да има USB порт за връзка с компютър. Да има електронен контролер и софтуер за контрол. Гаранционен срок: не по-малко от 1 година. (б) He-Ne (Хелий-Неонов) лазерен източник Дължина на електро-магнитната вълна на излъчваното лазерно лъчение: 632.8 nm. Режим на работа: непрекъснат. Поляризация на лазерното лъчение: неполяризирано. Модова структура на лазерното лъчение: TEM00. Мощност на лазерното лъчение: не по-малко от 5 mW. Разходимост на лазерното лъчение: не повече от 1 mrad. Флуктуации на интензитета на лазерното лъчение: не повече от 0.2 % (RMS). Гаранционен срок: не по-малко от 1 година. |  | Указание: По отношение на гаранционна поддръжка, участникът трябва да предложи срок в години, цяло число – например 1 година, 2 години и т.н. Указание: По отношение на гаранционен срок, участникът трябва да предложи срок в години, цяло число – например 1 година, 2 години и т.н. Указание: По отношение на гаранционен срок, участникът трябва да предложи срок в години, цяло число – например 1 година, 2 години и т.н. |

За доказване на предложените от нас технически характеристики на апаратурата, съгласно таблицата по-горе прилагаме следните доказателства:

14.1. на хартиен носител: каталози и/или проспекти, и/или брошури, и/или декларации за съответствие, сертификати ... с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване, както следва ..................... /попълва се от участника/; и/или

14.2. следната точна хипервръзка към Интернет адреса на официалния сайт на производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана Апаратура - посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване, както следва ..................... /попълва се от участника/; и/или

14.3 Декларация от производителя за предлаганите технически характеристики на оборудването.

Указание на Възложителя: За параметрите, които се отнасят до РС Работната станция, комплектована с уреда, операционната система и софтуер не се изисква представянето на доказателства, описани в т. 14.1 – 14.3.

15. Настоящата Техническа оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за участие.

Други приложения /ако е приложимо/: ……………………………

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

Указания на Възложителя:

1. Участници, чието техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, се отстраняват от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, като съответно не подлежат на оценка съгласно критерия за възлагане на поръчката.

2. Техническото предложение на Участника трябва да бъде с технически параметри - идентични или по-добри от заложените минимални критерии в техническата спецификация на Възложителя.

3. Полетата, указани с многоточия се попълват от участника. При непопълване на дадено поле се прилага указаното в настоящия образец.

4. Офертата следва да бъде подписана от представляващия(-ите) участника по закон и/или от упълномощено лице(лица). Когато офертата се подписва от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

ОБРАЗЕЦ № 3б

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По Обособена позиция (лот) № 2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН;

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за изследване на фото-контролируеми сензори (високо-честотен Лок-Ин (Lock-In)) усилвател, преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер и преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно) за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 от обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя за обособена позиция № 2. Ще доставим оборудването за лот 2, съгласно количеството изисквано от Възложителя в техническата спецификация за лот № 2.

2. Ако бъдем избрани за Изпълнител преди сключване на договора ще уведомим Възложителя писмено дали ще се възползваме от възможността за авансово плащане.

3. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с нормите на Европейския съюз за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания към съответните модули/компоненти, както и предложените технически преимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата.

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни продукти (пакети) са лицензирани и са включени в цената.

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват като минимум за пускането ѝ в експлоатация и демонстрация на параметрите, заложени в техническата спецификация.

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител и модел.

7. Предлаганата апаратура ще бъде доставена в срок до ………… дни от датата на сключване на договора (не повече от 150 /сто и петдесет/ календарни дни). При непопълване се приема 150 кал. дни).

8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана и въведена в експлоатация в срок до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на сключване на договора, като датите за монтаж и въвеждане в експлоатация ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя ИФТТ-БАН.

9. Предлагаме гаранционен срок за обслужване на апаратурата съгласно посоченото по-долу в нашата оферта.

10. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост, в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

Гаранцията на Апаратурата включва:

10.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител.

10.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя.

10.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо.

11.В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

12. В рамките на гаранционния срок, срокът за реакция при получаване на сигнал за неизправност, изпратен по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща, е до 2 (два) работни дни.

13. В рамките на гаранционния срок, срокът за отстраняване на настъпила повреда е до 14 (четиринадесет) календарни дни при отстраняване на място и до 30 (тридесет) календарни дни при отстраняване в сервиз на Изпълнителя, считано от датата на получаване на сигнал за повредата. Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

14. Оферираната от нас Апаратура притежава следните технически характеристики:

Указания: участникът задължително попълва колона (В) в таблицата по-долу. Участникът попълва срещу всяко от изискванията на Възложителя какво точно предлага като параметри и спецификация на оборудването в отговор на изискванията на Възложителя. При непопълване от участника на спецификации / параметри в колона (В) по отношение на едно, две или три от изискванията на Възложителя съгласно колона (А) от таблицата по-долу се приема, че участникът предлага точно това, което е изисквал Възложителя, като минимално изискване. При непопълване от участника на спецификации / параметри в колона (В) по отношение на повече от три от изискванията на Възложителя съгласно колона (А) от таблицата по-долу, участникът се отстранява и офертата му не участва в класирането.

Техническото предложение на участника следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в тяхното предложение. Предложени по-добри технически параметри по някои от изискванията ще бъдат предмет на оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

| (А) | (Б) | (В) |
| --- | --- | --- |
| Технически спецификации / Изисквания на Възложителя | Изисквано Количество | Предложение на участника - попълва се от участника |
|  |  | Търговска марка и модел на предложеното оборудване: ………………. Име на производителя: ……………………….. |
| Обособена позиция № 2 Преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер | 1 брой | Спецификации / параметри на предложеното оборудване – попълва се от участника |
| Брой работни канали: не по-малко от 4 (четири). Работен честотен диапазон: не по-малък от 1 GHz. Памет: не по-малко от 1 GSa. Динамичен диапазон: не по-малко от 11 бита. Време за реакция: не повече от 0.5 наносекунди. Бързина на оцифроване на сигнала (sample rate) на канал: не по-малко от 5 GSa/s. Минимaлно време-разделяне при оцифряване: не повече от 200 ps. Възможност за външен запуск (тригериране). Да има собствен (вграден) генератор на сигнали (Arbitrary Waveform Generator, AWG). AWG sample rate: не по-малко от 200 MSа/s. Импеданс на входа: 50 Ω. Уредът да има USB интерфейс за връзка с компютър: минимум USB 2.0 или еквивалентно, като еквивалентът трябва да позволява включване на устройства, пригодени да работят на стандарт USB 2.0 или USB 3.0. Включен софтуер за цялостен контрол на функцията на уреда, за онагледяване и обработка на регистрираните данни. Операционна система, с която да работи софтуерът за управление на уреда: 64-битова. Гаранционна поддръжка: не по-малко от 3 години. |  | Указание: По отношение на гаранционна поддръжка, участникът трябва да предложи срок в години, цяло число – например 3 години, 4 години и т.н. |

За доказване на предложените от нас технически характеристики на апаратурата, съгласно таблицата по-горе прилагаме следните доказателства:

14.1. на хартиен носител: каталози и/или проспекти, и/или брошури, и/или декларации за съответствие, сертификати ... с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване, както следва ..................... /попълва се от участника/; и/или

14.2. следната точна хипервръзка към Интернет адреса на официалния сайт на производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана Апаратура - посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване, както следва ..................... /попълва се от участника/; и/или

14.3 Декларация от производителя за предлаганите технически характеристики на оборудването.

Указание на Възложителя: За параметрите, които се отнасят до операционната система и софтуер не се изисква представянето на доказателства, описани в т. 14.1 – 14.3.

15. Настоящата Техническа оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за участие.

Други приложения /ако е приложимо/: ……………………………

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

Указания на Възложителя:

1. Участници, чието техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, се отстраняват от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, като съответно не подлежат на оценка съгласно критерия за възлагане на поръчката.

2. Техническото предложение на Участника трябва да бъде с технически параметри - идентични или по-добри от заложените минимални критерии в техническата спецификация на Възложителя.

3. Полетата, указани с многоточия се попълват от участника. При непопълване на дадено поле се прилага указаното в настоящия образец.

4. Офертата следва да бъде подписана от представляващия(-ите) участника по закон и/или от упълномощено лице(лица). Когато офертата се подписва от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

ОБРАЗЕЦ № 3в

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По Обособена позиция (лот) № 3: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно, за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН.

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за изследване на фото-контролируеми сензори (високо-честотен Лок-Ин (Lock-In)) усилвател, преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер и преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно) за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 3 от обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя за обособена позиция № 3. Ще доставим оборудването за лот 3, съгласно количеството изисквано от Възложителя в техническата спецификация за лот 3.

2. Ако бъдем избрани за Изпълнител преди сключване на договора ще уведомим Възложителя писмено дали ще се възползваме от възможността за авансово плащане.

3. Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа и въвеждане в експлоатация и е произведена в съответствие с нормите на Европейския съюз за безопасност. Декларираме, че всички предложени технически характеристики отнасящи се до минималните технически изисквания към съответните модули/компоненти, както и предложените технически преимущества могат да бъдат постигнати с цялостната предложена конфигурация на апаратурата без да е необходимо закупуване на допълнителни модули към апаратурата, които не са включени в офертата.

4. Декларираме, че доставяните с оборудването програмни продукти (пакети) са лицензирани и са включени в цената.

5. Декларираме, че апаратурата ще бъде доставена с консумативи, които се изискват като минимум за пускането ѝ в експлоатация и демонстрация на параметрите, заложени в техническата спецификация.

6. Декларираме, че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси и увреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и върху нея ще има индивидуализираща информация, включваща минимум производител и модел.

7. Предлаганата апаратура ще бъде доставена в срок до ………… дни от датата на сключване на договора (не повече от 150 /сто и петдесет/ календарни дни). При непопълване се приема 150 кал. дни).

8. Предлаганата апаратура ще бъде доставена, монтирана и въведена в експлоатация в срок до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на сключване на договора, като датите за монтаж и въвеждане в експлоатация ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя ИФТТ-БАН.

9. Предлагаме гаранционен срок за обслужване на апаратурата съгласно посоченото по-долу в нашата оферта.

10. Гарантираме, че през гаранционния период всички ремонти ще бъдат извършвани за наша сметка, което ще включва навременно отстраняване на проблеми с работоспособността на апаратурата, подмяна на дефектирали части и други - гарантиращи безпрепятствената ѝ употреба. При необходимост, в срока на гаранция се задължаваме за своя сметка да извършваме допълнителни настройки на апаратурата.

Гаранцията на Апаратурата включва:

10.1. профилактика, в зависимост от предписанията на фирмата-производител.

10.2. отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя.

10.3. актуализации на специализирания софтуер, когато е приложимо.

11.В случай на определянето ни за Изпълнител на договора ще гарантираме пълната функционална годност на Апаратурата съгласно нейното предназначение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

12. В рамките на гаранционния срок, срокът за реакция при получаване на сигнал за неизправност, изпратен по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща, е до 2 (два) работни дни.

13. В рамките на гаранционния срок, срокът за отстраняване на настъпила повреда е до 14 (четиринадесет) календарни дни при отстраняване на място и до 30 (тридесет) календарни дни при отстраняване в сервиз на Изпълнителя, считано от датата на получаване на сигнал за повредата. Гаранционният срок на Апаратурата ще се удължи със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

14. Оферираната от нас Апаратура притежава следните технически характеристики:

Указания: участникът задължително попълва колона (В) в таблицата по-долу. Участникът попълва срещу всяко от изискванията на Възложителя какво точно предлага като параметри и спецификация на оборудването в отговор на изискванията на Възложителя. При непопълване от участника на спецификации / параметри в колона (В) по отношение на едно, две или три от изискванията на Възложителя съгласно колона (А) от таблицата по-долу се приема, че участникът предлага точно това, което е изисквал Възложителя, като минимално изискване. При непопълване от участника на спецификации / параметри в колона (В) по отношение на повече от три от изискванията на Възложителя съгласно колона (А) от таблицата по-долу, участникът се отстранява и офертата му не участва в класирането.

Техническото предложение на участника следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в тяхното предложение. Предложени по-добри технически параметри по някои от изискванията ще бъдат предмет на оценка съгласно методиката за оценка на офертите.

| (А) | (Б) | (В) |
| --- | --- | --- |
| Технически спецификации / Изисквания на Възложителя | Изисквано Количество | Предложение на участника - попълва се от участника |
|  |  | Търговска марка и модел на предложеното оборудване: ………………. Име на производителя: ……………………….. |
| Обособена позиция № 3 Преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно | 1 брой | Спецификации / параметри на предложеното оборудване – попълва се от участника |
| Въвеждането на оптичния сигнал в уреда да е посредством гъвкаво оптично влакно. Спектрален обхват на уреда: near UV–VIS–near IR. Дължина на вълната в UV: не повече от 350 nm, дължина на вълната в IR: не по-малко от 1100 nm. Фотометрични режими и типове измервания: трансмисия, абсорбция, флуоресценция, кинетични изследвания, определяне на отражателна способност и цветност. Фотодетектор на уреда: двумерна CCD матрица, охлаждана с термоелемент. Размер на CCD матрицата-детектор: не по-малко от 1044 x 64 елемента (пиксела). Пикова квантова ефективност на детектора: не по-малка от 90 %. Спектрална разделителна способност: по-добра от 5 нанометра (FWHM) и да достига до 0.2 нанометра (FWHM), в зависимост от инсталирания спектрален процеп. Набор от сменяеми процепи на монохроматора с ширини от 5 микрометра до 200 микрометра. Аналогово-цифрово преобразуване: не по-малко от 16 бита. Динамичен диапазон на измерване (при едно сканиране): не по-малък от 50 000 : 1. Неточност на стойността на измерената фотометрична величина: не повече от ± 0.5 %. Възпроизводимост на стойността на фотометричното измерване в рамките на: не повече от ± 0.5 %. Фотометрично отношение сигнал/шум (за едно сканиране): не по-малко от 1000 : 1. Скорост на сканиране на целия работен спектрален диапазон: избираема. Минимално време за сканиране на един спектър: под 10 ms. Уредът да има USB интерфейс за връзка с компютър: минимум USB 2.0 или еквивалентно, като еквивалентът трябва да позволява включване на устройства, пригодени да работят на стандарт USB 2.0 или USB 3.0. Операционна система, с която да работи софтуерът за управление на уреда: 64-битова. Включен софтуер за цялостен контрол на функцията на уреда: за емисионна и абсорбционна спектроскопия, за кинетични изследвания, и за определяне на отражателна способност и цветност. Уредът да бъде комплектован с гъвкави оптични влакна (2 броя: с дебелина 200 микрометра и 600 микрометра). Светлинни източници, с които да бъде комплектован уреда: набор широкоивични и тесноивични светодиоди, с опция за включване и на други допълнителни светодиоди, ако е необходимо. Гаранционна поддръжка: не по-малко от 1 годинa. |  | Указание: По отношение на гаранционна поддръжка, участникът трябва да предложи срок в години, цяло число – например 1 година, 2 години и т.н. |

За доказване на предложените от нас технически характеристики на апаратурата, съгласно таблицата по-горе прилагаме следните доказателства:

14.1. на хартиен носител: каталози и/или проспекти, и/или брошури, и/или декларации за съответствие, сертификати ... с посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване, както следва ..................... /попълва се от участника/; и/или

14.2. следната точна хипервръзка към Интернет адреса на официалния сайт на производителя на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана Апаратура - посочване на страницата/страниците, на които е достъпна информацията за предлаганото оборудване, както следва ..................... /попълва се от участника/; и/или

14.3 Декларация от производителя за предлаганите технически характеристики на оборудването.

Указание на Възложителя: За параметрите, които се отнасят до операционната система и софтуер не се изисква представянето на доказателства, описани в т. 14.1 – 14.3.

15. Настоящата Техническа оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за участие.

Други приложения /ако е приложимо/: ……………………………

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

Указания на Възложителя:

1. Участници, чието техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя, се отстраняват от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, като съответно не подлежат на оценка съгласно критерия за възлагане на поръчката.

2. Техническото предложение на Участника трябва да бъде с технически параметри - идентични или по-добри от заложените минимални критерии в техническата спецификация на Възложителя.

3. Полетата, указани с многоточия се попълват от участника. При непопълване на дадено поле се прилага указаното в настоящия образец.

4. Офертата следва да бъде подписана от представляващия(-ите) участника по закон и/или от упълномощено лице(лица). Когато офертата се подписва от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

ОБРАЗЕЦ № 4

До

Директора

на Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН

Указание: настоящият образец е общ за всички три обособени позиции от обществената поръчка. За всяка обособена позиция участникът попълва данните за съответната обособена позиция в настоящия образец. В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, то за всяка обособена позиция участникът представя отделно Ценово предложение, изготвено по настоящия образец, което се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По Обособена позиция (лот) № и име ……………………………………….

за участие в процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за изследване на фото-контролируеми сензори (високо-честотен Лок-Ин (Lock-In)) усилвател, преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер и преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно) за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

От ……………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника: ……………………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, след като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата услуга, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет по Обособена позиция № ……………….., при следните финансови условия:

Предлаганата от нас Цена за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция №………… е в размер на /цифром/ ………………….. (словом ……………….) лева без ДДС*, или /цифром/ ………………. (словом ………………………..) лева с включен ДДС.

* ДДС = Данък добавена стойност.

Ценовото предложение е за апаратурата, която е описана с технически характеристики и количества в техническото ни предложение за посочената обособена позиция. Цената включва всичките ни разходи за изпълнение на предмета на договора, като: разходи за транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, митнически такси, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Предложението, направено в настоящата ценова оферта, ще остане непроменено през целия срок на договора за обществената поръчка и е неразделна част офертата ни за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Настоящата ценова оферта е валидна за срока, посочен в т. IV.2.6) от обявлението за поръчка.

Дата:…………………..		                 		..................…………..........…

(име и фамилия, подпис)

(длъжност)

Указания:

- Прогнозната и максимална стойност за съответната обособена позиция са посочени в Обявлението за поръчка и в документацията на Възложителя. Оферти надвишаващи посочената стойност за съответната обособена позиция като обща цена без ДДС за изпълнение на съответната обособена позиция се отстраняват и не участват в методиката за оценка.

- Полетата, указани с многоточия се попълват от участника.

- Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN).

- При грешно посочена от участника цена с ДДС, за валидна се приема цената на участника без ДДС, при условие, че общата цена на офертата без ДДС отговаря на обявените условия на Възложителя.

- Цените в офертите на участниците ще бъдат сравнявани с точност до втория знак след десетичния разделител.

- Офертата следва да бъде подписана от представляващия(-ите) участника по закон и/или от упълномощено лице(лица). Когато офертата се подписва от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.