Изх. № 955 / 17.10.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за

участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обособена позиция “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно“, част от обществена поръчка на ИФТТ-БАН за доставка на измервателна апаратура.

Уважаеми Дами и Господа,

Институт по Физика на Твърдото Тяло „Акад. Георги Наджаков” към Българска Академия на Науките (ИФТТ-БАН) е бенефициент по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален Център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

В рамките на проекта, ИФТТ-БАН планира да обяви обществена поръчка за доставка на измервателна апаратура с обособени позиции, една от които е „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно“.

Описание на техническите характеристики на необходимата измервателна апаратура са посочени в техническа спецификация, Приложение № 1 към настоящата покана.

Във връзка с гореизложеното, ИФТТ-БАН на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП отправя покана към всички заинтересовани лица да представят индикативна ценова оферта за изпълнението предмета на обособената позиция, посочен по-горе.

Индикативната ценова оферта следва да съдържа:

- Наименование на юридическото лице и съответно код по БУЛСТАТ или ЕИК, а за физически лица – имена и месторабота;

- Обща прогнозна стойност без включен ДДС за изпълнение пълния предмет на обособената позиция – а именно Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на посочената в Приложение № 1 апаратура.

Индикативната ценова оферта е препоръчително да бъде изготвена съгласно образеца в Приложение № 2.

Индикативните ценови оферти следва да бъдат изпратени в срок до 23.10.2019 г., 17:30 часа на следния електронен адрес: director@issp.bas.bg.

Подаването на индикативна оферта НЕ ангажира възложителя с избор на конкретен изпълнител, нито може да послужи на потенциални участници за получаване на конкретни предимства в хода на процедурата по избор на изпълнител.

Моля имайте предвид, че Вашата оферта ще бъде публикувана на Интернет страницата на ИФТТ-БАН в Профил на купувача http://www.issp.bas.bg/public-procurement/ в Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП.

Приложение № 1: Техническа спецификация.

Приложение № 2: Образец на Индикативна ценова оферта.

С уважение,

/подпис/ - заличен на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

проф. дфзн Хассан Шамати,

Директор на ИФТТ-БАН

Приложение № 1: Техническа спецификация.

| Технически спецификации / Изисквания | Количество |
| --- | --- |
| Високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно | 1 |
| Да бъде преносим (портативен). Въвеждането на оптичният сигнал в уреда да е посредством гъвкаво оптично влакно. Спектрален обхват на уреда: near UV–VIS–near IR. Дължина на вълната в UV: не повече от 350 nm, дължина на вълната в IR: не по-малко от 1100 nm. Фотометрични режими и типове измервания: трансмисия, абсорбция, флуоресценция, кинетични изследвания, определяне на отражателна способност и цветност. Фотодетектор на уреда: двумерна CCD матрица, охлаждана с термоелемент. Размер на CCD матрицата-детектор: не по-малко от 1044 x 64 елемента (пиксела). Пикова квантова ефективност на детектора: не по-малка от 90 %. Спектрална разделителна способност: по-добра от 5 нанометра (FWHM) и да достига до 0.2 нанометра (FWHM), в зависимост от инсталирания спектрален процеп. Набор от сменяеми процепи на монохроматора с ширини от 5 микрометра до 200 микрометра. Аналогово-цифрово преобразуване: не по-малко от 16 бита. Динамичен диапазон на измерване (при едно сканиране): не по-малък от 50 000 : 1. Неточност на стойността на измерената фотометрична величина: не повече от ± 0.5 %. Възпроизводимост на стойността на фотометричното измерване в рамките на: не повече от ± 0.5 %. Фотометрично отношение сигнал/шум (за едно сканиране): не по-малко от 1000 : 1. Скорост на сканиране на целия работен спектрален диапазон: избираема. Минимално време за сканиране на един спектър: под 10 ms. Уредът да има USB интерфейс за връзка с компютър: минимум USB 2.0 или еквивалентно, като еквивалентът трябва да позволява включване на устройства, пригодени да работят на стандарт USB 2.0 или USB 3.0. Операционна система, с която да работи софтуерът за управление на уреда: 64-битова. Включен софтуер за цялостен контрол на функцията на уреда: за емисионна и абсорбционна спектроскопия, за кинетични изследвания, и за определяне на отражателна способност и цветност. Уредът да бъде комплектован с гъвкави оптични влакна (2 броя: с дебелина 200 микрометра и 600 микрометра). Светлинни източници, с които да бъде комплектован уреда: набор широкоивични и тесноивични светодиоди (LED), с опция за допълнително включване и на други LED в бъдеще. Гаранционна поддръжка: не по-малко от 1 годинa. |  |

Приложение № 2

Индикативна ценова оферта

За Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно

Оферта, подадена от ………………………………………. (име на фирмата), ЕИК / код по БУЛСТАТ ………………………… (за физически лица – имена и месторабота)

| Високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно | Количество |
| --- | --- |
| Параметри на уреда …………………………………………………….. | 1 |
| Гаранционна поддръжка: не по-малко от 1 годинa. |  |

Обща цена: ……………………………. лева без ДДС.

Цената включва Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка.

Дата: ………………………………				подпис ……………….………

Име: …………………………………….